## Slide 1: 基础网络协议攻防
XU, Hui
xuh@fudan.edu.cn
September 14, 2020

## Slide 2: 主要内容
网络监听和会话劫持
  ARP缓冲中毒
  TCP会话劫持
DoS拒绝服务攻击
防火墙和入侵检测

## Slide 3: 1. 网络监听和会话劫持

## Slide 4: 攻击模型
互联网
路由器
192.168.0.1
00:AA:BB:CC:00:11
交换机
192.168.0.2
00:11:22:33:44:55
192.168.0.255
FF:00:FF:00:FF:FF
192.168.0.11
1A:2B:3C:4D:5E:6F
192.168.0.10
01:02:03:04:05:06
攻击目标是监听数据包
环境和条件假设：
交换机连接下的以太网
局域网攻击
攻击者可以发送任意数据包

## Slide 5: ARP协议
IP地址和硬件地址映射，一般动态建立
消息类型：
  who-has 请求 – “Who has IP 192.168.0.2?”
  is-at 响应 – “00:01:2D:00:5F:CC has IP 192.168.0.2”
主要缺陷：
  这条ARP消息谁发的?
  ARP协议缺乏消息源认证机制

## Slide 6: ARP用于访问局域网通信
互联网
路由器
192.168.0.1
00:AA:BB:CC:00:11
192.168.0.11
1A:2B:3C:4D:5E:6F
192.168.0.10
01:02:03:04:05:06
Src: 1A:2B:3C:4D:5E:6F
Dst: ???
Eth.
Src: 192.168.0.11
Dst: 192.168.0.10
IP
who-has 192.168.0.10?
192.168.0.10 is-at
01:02:03:04:05:06
Src: 1A:2B:3C:4D:5E:6F
Dst: 01:02:03:04:05:06
Eth.

## Slide 7: ARP用于访问外网
互联网
路由器
192.168.0.1
00:AA:BB:CC:00:11
192.168.0.11
1A:2B:3C:4D:5E:6F
192.168.0.10
01:02:03:04:05:06
Src: 1A:2B:3C:4D:5E:6F
Dst: ???
Eth.
Src: 192.168.0.11
Dst: 8.8.8.8
IP
who-has 192.168.0.1?
192.168.0.1 is-at
00:AA:BB:CC:00:11
Src: 1A:2B:3C:4D:5E:6F
Dst: 00:AA:BB:CC:00:11
Eth.
8.8.8.8

## Slide 8: ARP缓存中毒
局域网中的主机都维护了一个IP-MAC映射表
攻击者可以构造恶意ARP包
  Poisoning – 构造恶意数据
  Spoofing – 冒充数据源
攻击影响:
  Confidentiality：监听数据包
  Integrity：篡改传输中的数据包
  Availability：丢弃数据包

## Slide 9: ARP中毒示例
互联网
路由器
192.168.0.1
00:AA:BB:CC:00:11
192.168.0.11
1A:2B:3C:4D:5E:6F
192.168.0.10
01:02:03:04:05:06
who-has 192.168.0.1?
192.168.0.1 is-at
00:AA:BB:CC:00:11
192.168.0.255
FF:00:FF:00:FF:FF
8.8.8.8
192.168.0.1 is-at
FF:00:FF:00:FF:FF
攻击成功，攻击者可以监听或丢弃数据包

## Slide 10: Gratuitous ARP机制
互联网
192.168.0.13 is-at
10:11:2F:00:00:FF
主动发送is-at信息给相邻节点
无需等待who-has请求
OK.
Great!
Thanks :)

## Slide 11: 攻击Gratuitous ARP
Internet
路由器
192.168.0.1
00:AA:BB:CC:00:11
192.168.0.1 is-at
FF:00:FF:00:FF:FF
192.168.0.255
FF:00:FF:00:FF:FF

## Slide 12: 主要问题
为什么ARP缓存容易中毒
  没有认证机制
  任何局域网的主机都可以声称拥有某IP地址
数据竞争
  攻击者尝试跑赢正当响应

## Slide 13: DHCP中毒
互联网
路由器
192.168.0.1
00:AA:BB:CC:00:11
192.168.0.11
1A:2B:3C:4D:5E:6F
DHCP Server
192.168.0.10
01:02:03:04:05:06
DHCP Discover
Src: 0.0.0.0
Dst: 255.255.255.255
DHCP Offer
Src: 192.168.0.1
Dst: 255.255.255.255
192.168.0.255
FF:00:FF:00:FF:FF
DHCP Offer
Src: 192.168.0.255
Dst: 255.255.255.255
攻击者成为受害者的网关和DNS服务代理

## Slide 14: ARP工具
#:~$ sudo arping -I wlo1 -c 2 192.168.1.107
ARPING 192.168.1.107
60 bytes from ec:5c:68:4f:6c:98 (192.168.1.107): index=0 time=15.929 msec
60 bytes from ec:5c:68:4f:6c:98 (192.168.1.107): index=1 time=4.524 msec
aisr@aisr:~$ sudo arpspoof -t 192.168.1.107 192.168.1.1
4c:1d:96:c0:e8:6a ec:5c:68:4f:6c:98 0806 42: arp reply 192.168.1.1 is-at 4c:1d:96:c0:e8:6a
4c:1d:96:c0:e8:6a ec:5c:68:4f:6c:98 0806 42: arp reply 192.168.1.1 is-at 4c:1d:96:c0:e8:6a
ettercap：中间人攻击
arpspoof (dsniff)：arp欺骗和数据包转发
arping：发送arp包，类似ping

## Slide 15: ARP攻击防御
静态ARP
监控
  arpwatch：被动监控分析所有的IPMAC映射
  基于DHCP记录：DHCP snooping
广播域隔离：VLAN

## Slide 16: DHCP Snooping
路由器
192.168.0.1
00:AA:BB:CC:00:11
192.168.0.11
1A:2B:3C:4D:5E:6F
DHCP Server
192.168.0.10
01:02:03:04:05:06
DHCP Discover
DHCP Offer
192.168.0.255
FF:00:FF:00:FF:FF
DHCP Discover
192.168.0.1 is-at
FF:00:FF:00:FF:FF
IP | MAC
192.168.0.10 | 01:02:03:04:05:06
192.168.0.1 | 00:AA:BB:CC:00:11
192.168.0.11 | 1A:2B:3C:4D:5E:6F
Snoop Table
Stop

## Slide 17: 虚拟局域网
VLANs 将一个物理网络划分为多个广播域
  基于端口的配置方法
    交换机端口1-4  VLAN 1
    交换机端口5-16  VLAN 2
  基于标记的方法
    MAC:1, MAC:2, MAC3  VLAN 1
    *  VLAN 2

## Slide 18: IPv6是否解决了这些问题?
ARP和DHCP是为IPv4网络设计的
IPv6/ICMPv6/DHCPv6应当修复了这些问题？
ICMPv6支持邻居发现协议 (NDP)，和ARP功能基本相同，也没有认证机制
ICMPv6支持路由重定向消息
  通知主机到达网关的更有效的路径
  同样存在消息伪造的风险，实现会话劫持

## Slide 19: MAC洪水攻击
目标：将交换机降级为集线器
以太网交换机 VS 集线器
  使用CAM保存 MAC交换机端口绑定信息，提升效率
  如无法查到MAC条目，将作为广播帧来处理
  CAM空间大小有限，当CAM表记录的MAC地址达到上限时，不会继续添加新条目
攻击方法：不断发送去往未知目的地的数据帧，且每个包的源MAC地址都不同，当数据包发送地速度足够快之后，在刷新时间内将交换机地CAM表迅速填满…

## Slide 20: 面向连接
ARP和DHCP是广播协议
  缺乏有效对消息源和目的的认证机制
  其它基于ICMP和UDP的协议也有同样的问题
面向连接的协议是为了解决这些安全隐患
  连接包含一些消息认证的机制
  如TCP协议中的三次握手和随机序号
问题：TCP有没有解决认证的问题？

## Slide 21: 传输层
主要功能：
  通过端口对数据进行分流Demultiplexing
其它功能
  长连接机制
  包认证机制
  可靠、有序包传递
  错误检测
  流管理和冲突控制
  …
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
链路层
物理层

## Slide 22: TCP协议：Transmission Control Protocol
可靠、有序、双向字节流
  三次握手
  消息确认、重传机制
  四次断开
Options
Destination Port
0
16
31
Sequence Number
Source Port
Acknowledgement Number
Advertised Window
Urgent Pointer
Flags
Checksum
4
HLen

## Slide 23: 连接建立和标志位
为什么要建立连接？
  在会话主机双方之间共享数据传输状态，实现可靠传输
  最重要的状态：序列号
    已发送数据的字节数
    初始值为随机选取
TCP标志位
  SYN – 建立连接时的同步标识位
  ACK – 数据接收响应
  FIN – 连接结束标志
  RST – 不可恢复的错误造成连接中断

## Slide 24: TCP握手和断开

## Slide 25: 攻击模型
互联网
72.80.02.01
193.54.34.101:8641
攻击者想要攻击该TCP连接
攻击者在旁路（off-path）
  不能截获数据流
  否则非常容易
攻击者可以发送任意数据包
攻击者知道目标IP
服务器
84.79.0.1:80
TCP连接

## Slide 26: TCP拒绝服务攻击
Internet
72.80.02.01
193.54.34.101:8641
攻击者想要关闭TCP连接
Server
84.79.0.1:80
发送FIN包优雅关闭TCP连接?
发送RST包强制关闭TCP连接?
FIN
FIN/ACK
???
RST seq=? ack=?
Src: 84.79.0.1:80
Dst: 193.54.34.101:?
???
Notes: https://robertheaton.com/2020/04/27/how-does-a-tcp-reset-attack-work/

## Slide 27: TCP序号猜测
TCP连接的安全性与随机初始序号有关 (ISNs)
  如果攻击者知道该序号，就可以伪造数据包
问题：很多操作系统在ISN生成器上的设计过于简单
  用当前时间作为种子
  RFC793 – 每4微秒ISN增加1
  Windows NT 4.0 – ISN = ms * 10 % 2^32
攻击者可以测量目标的ISN生成器
  发送NTP请求
  访问HTTP, FTP, echo等服务

## Slide 28: TCP会话劫持
RST攻击会造成DoS，无法篡改数据包
攻击者可以劫持TCP会话：
  静默会话方A
    如果A发现连接问题可能向B发送 RST消息
  向另一方B发送伪造数据包

## Slide 29: rsh会话劫持
确保主机被静默（DoS）
互联网
72.80.02.01
可信主机
193.54.34.101
服务器
84.79.0.1:514
Remote shell (rsh)允许信任列表主机直接访问服务器Shell
攻击目标：伪造源于可信主机的TCP访问
正常TCP访问（HTTP等），观察服务器TCP ISN规律
SYN seq=1 ack=0
Src: 193.54.34.101:666
Dst: 193.54.34.101:514
SYN/ACK
ACK seq=2 ack=guess
Src: 193.54.34.101:666
Dst: 193.54.34.101:514
ACK
登录成功，创建账户。

## Slide 30: TCP的安全性
现在的操作系统一般随机选择 ISN，大大增加了猜测难度和off-path会话劫持的难度。
TCP是否安全？
  On-path攻击者可以看到所有的信息，不需要猜测ISN
  可以任意丢袭、篡改、插入数据包
如何增强安全性？
  IPSEC、TLS等机制。

## Slide 31: 2. 拒绝服务攻击
攻击原理
SYN洪水攻击

## Slide 32: 攻击模型
互联网
服务器
128.91.0.*
192.168.0.255
攻击者想要使目标服务器无法访问
互联网上的旁路攻击者
攻击者可以发送任意数据包
降低目标主机的服务能力

## Slide 33: DoS攻击参数
攻击者提升带宽的方法?
  通过控制更多资源
  诱骗其它参与者一起攻击
向目标主机发送什么数据?
  最大化对被攻击者的危害
  降低攻击者被发现的风险

## Slide 34: 利用非对称性
Internet
服务器
128.91.0.1
192.168.0.255
10 Mbps
1 Mbps
1 Mbps
10 Mbps
分布式拒绝服务攻击DDoS
利用僵尸网络botnets

## Slide 35: Smurf攻击
互联网
服务器
128.91.0.1
192.168.0.255
10.7.0.0
10.7.0.0
10.7.0.253
10.7.0.254
…
伪造来源于服务器的PING消息：
Src: 128.91.0.1
Dst: 10.7.0.255
广播消息会发送到该子网内的每一台主机

## Slide 36: Smurfing攻击原理
ICMP协议缺少认证环节
  无连接
  接收者不能验证消息源
攻击者受益于放大系数

## Slide 37: 反射/放大攻击
Smurfing是利用反射/放大原理发动DDoS攻击
Fraggle攻击也是基于广播消息实现放大
  发送spoofed UDP报文到IP广播地址
    UDP 7：echo服务，每个请求1500B，响应包也同样。
      放大系数：[响应该请求的主机]
    UDP 13：chargen服务，每个请求28B，响应10KB-100KB ASCII 编码数据
      放大系数： ~ [响应该请求的主机]*1000:1

## Slide 38: DNS反射攻击
Spoof DNS向海量DNS服务发送解析请求
  DNS是基于UDP的协议
  开放式DNS服务响应任意客户端的请求
    E.g. 8.8.8.8 and 8.8.4.4
  截至2014年2月，互联网上有2500万个开放式DNS服务
64B请求触发的响应字节数
  传统方法：一次请求  最大512B响应
  EDNS0扩展 “ANY” 请求  1000-6000B响应
    E.g. $ dig ANY isc.org
  放大系数：~100:1
攻击者一般会注册自己的域名并且设置多条DNS记录。
2013年3月，防病毒机构Spamhaus遭受了 300 Gbps的 DNS reflection攻击。

## Slide 39: NTP反射攻击
发送Spoof请求到开放式时间服务器
  NTP是基于UDP的协议
  截至2014年5月，互联网上有220万个开放式NTP服务
234B请求触发的响应字节数：
  Version请求：返回版本号
  Monlist请求：服务端返回近期访问记录（10:1-100:1）
    NTP服务大多已禁止monlist
2013年12月，很多网站遭受了400 Gbps的NTP反射攻击。
#:~$ ntpdc -n -c version th.pool.ntp.org
ntpdc 4.2.8p12@1.3728-o (1)
#:~$ ntpdc -n -c monlist th.pool.ntp.org
th.pool.ntp.org: timed out, nothing received
***Request timed out

## Slide 40: 攻击预防（不要成为枪手）
在网关路由器上过滤IP广播
  i.e. 丢弃所有发送到*.*.*.255的数据包
关闭不重要的服务
  echo, chargen, NTP, etc.
配置服务仅响应来自本地的请求
为UDP服务增加数据源认证机制

## Slide 41: DoS攻击参数
攻击者提升带宽的方法?
  通过控制更多资源
  诱骗其它单位参与到攻击中
向victim发送什么数据?
  最大化对被攻击者的危害
  降低攻击者被发现的风险

## Slide 42: 标准DDoS
Internet
服务器
128.91.0.1
192.168.0.255
向目标发送什么数据？
  理想情况是无连接的
  最大化消耗目标的计算资源
SYN
SYN

## Slide 43: TCP SYN洪水攻击
TCP栈通过TCB维护连接状态
  Socket监听到新的SYN包时，内核会分配新的TCB
  TCB必须在一个RTO内有效
通过SYN包发动洪水攻击
  耗尽TCB的可用内存
  内存耗尽导致操作系统崩溃
攻击者的优势
  无连接：可以任意伪造SYN，无需关心响应
  非对称：攻击者无需维护TCB

## Slide 44: 预防SYN洪水攻击：SYN Cookies
核心思想：
  在3次握手完成前不保存TCB
  SYN-ACK时使用SYN Cookies作为ISN
  与TCP协议兼容，只需要修改服务端，客户端不需修改
32-bit

## Slide 45: 如何检测SYN洪水？
客户端是否真的发送了SYN?
时间戳：防止重放攻击（replay attacks）
加密：基于秘密计算消息验证码、预防伪造
Sequence Number
timestamp
31
0
5
MSS
8
hash(src_ip, src_port, timestamp, secret)
ISN:

## Slide 46: 如何恢复TCB
基于客户端ACK是否可以创建/恢复TCB?
  源IP+端口
  目的IP+端口
  连接最大分片 (MSS：原来在SYN中声明)
    3bit可以表示8种MSS
主要问题：
  不支持SYN中的SACK, window scaling等选项。
Sequence Number
timestamp
31
0
5
MSS
8
hash(src_ip, src_port, timestamp, secret)
ISN:

## Slide 47
服务器
Stop
正常访问被屏蔽
如何请求上游路由器协助过滤?
Stop
有效阻止DDoS
Stop
Stop
入口链路依然被占满
无法定位攻击源
通过包过滤预防?

## Slide 48: 包过滤的问题
本地包过滤：
  入口链路依然被占满
  无法定位攻击源
  由于攻击会伪造源IP，因此很难区分攻击和正当请求
远端过滤更有效，但是：
  需要跟踪数据源
  一般无法要求运营商安装过滤器

## Slide 49: IP溯源技术
IP协议包含了一个路由记录选项
  如果发送者开启了，并且路由器支持，每个路由器都会在数据包中插入自己的IP地址
  但是，路由记录选项默认是关闭的

## Slide 50: In-Network防御
为什么路由器不能识别并丢弃伪造数据包?
单播反向路径转发 (uRPF)
  路由器根据路由表验证源IP的有效性
  丢弃不太可能的数据包
uRPF模式:
  Strict（强制模式）：如果转发到源IP的最优端口是A，则所有来自该源IP的数据包均应从端口A接收。可能丢弃非对称性的数据包。
  Feasible：如果转发到源IP的端口集合为S，则所有来自该源IP的数据包均应由S内的端口接收。
  Loose（松散模式）：仅丢弃无法路由的源IP，如 192.168.*.*

## Slide 51: 通过CDNs预防DDoS
Master
如果攻击主节点
  备份节点缓存可用
  主节点容易做过滤
如果攻击备份节点?
  很难同时攻击全部节点
  动态DNS将用户请求重定向到可用节点

## Slide 52: 3. 入侵检测
防火墙
入侵检测

## Slide 53: 网络接入风险
互利网很危险！！！
  端口扫描
  漏洞扫描和攻击
  暴力破解
  DDoS攻击
  蠕虫、病毒等恶意软件
  垃圾邮件
管理员需要保护网络免受恶意探测和访问
出向数据也需要安全检测
  数据窃取（拖库）
  恶意软件外连

## Slide 54: 防火墙
Internet
开发者
行政
Web服务器
数据库
软件服务
用户

## Slide 55: 防火墙
互联网
开发者
行政
Web服务器
数据库
软件服务
用户

## Slide 56: 防火墙的作用
防火墙根据规则分析、过滤数据包
  基于IP地址、端口、协议、包大小、TTLs等
防火墙种类
  包过滤防火墙：访问控制列表（3层和4层协议报头）
  状态防火墙：分析TCP连接状态
  应用防火墙：支持应用层协议分析

## Slide 57: 包过滤访问控制列表iptables
#:sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
#:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
REJECT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:telnet reject-with icmp-port-unreachable
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:http
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination

## Slide 58: 侦查防火墙
侦查路由器：traceroute
#:~$ traceroute XXXXXXXX
traceroute to XXXXXXXX (202.123.124.81), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (192.168.1.1) 3.291 ms 3.258 ms 3.239 ms
2 10.177.85.1 (10.177.85.1) 10.783 ms 11.356 ms 11.971 ms
3 10.151.1.245 (10.151.1.245) 6.466 ms 7.210 ms 7.212 ms
4 10.151.1.161 (10.151.1.161) 6.432 ms 7.146 ms 7.106 ms
5 10.250.1.1 (10.250.1.1) 6.291 ms 6.291 ms 6.276 ms
6 10.250.1.70 (10.250.1.70) 6.229 ms 8.928 ms 8.891 ms
7 XXXXXXXX (202.123.124.81) 2.773 ms 10.788 ms 11.262 ms
主要原理：
  基于ICMP响应，可发送TCP/UDP/ICMP消息
  迭代式增加TTL，TTL为0时接收节点会向源主机报错ICMP超时报文

## Slide 59: 侦查防火墙
Firewalk：类似traceroute
  利用综合信息判断哪些节点可能是防火墙
#:~$ sudo traceroute -T XXXXXXXX
traceroute to XXXXXXXX (202.123.124.81), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (192.168.1.1) 3.922 ms 3.920 ms 3.917 ms
2 * * *
3 10.151.1.245 (10.151.1.245) 5.685 ms 5.685 ms 8.407 ms
4 10.151.1.161 (10.151.1.161) 5.720 ms 5.717 ms 8.397 ms
5 * * *
6 10.250.1.70 (10.250.1.70) 5.687 ms 2.934 ms 4.786 ms
7 XXXXXXXX (202.123.124.81) 2.877 ms 2.894 ms 2.842 ms

## Slide 60: 网络入侵检测系统（NIDS）
防火墙的补充
  旁路部署，避免性能瓶颈
  分析网络事件
    防火墙一般只能分析3层/4层信息
    IDS可以分析多个数据包、数据流之间的关联事件
  防火墙联动
    通知防火墙阻断会话
Bro

## Slide 61: NIDS
Internet
日志记录
!
Stop
开发者
行政
Web服务器
数据库

## Slide 62: 自适应（adaptive）NIDS
传统NIDS依赖定义好的规则和指纹检测入侵事件
不能检测变异或新型攻击
自适应NIDS
  观察网络数据并建立正常网络行为模型
  偏离正常行为的均为可疑事件
  应对并记录可疑事件

## Slide 63: Earlybird蠕虫识别
目标：自动识别新的蠕虫
假设：蠕虫病毒里有些独特的比特串W
蠕虫传播表象：
  内容流行性：在网络流量中W相比其他比特串出现更普遍
  地址分散性：包含 W的流量会在不同的源和目的间传播
方法：匹配并丢弃包含W的数据包，如果W满足内容流行和地址分散性

## Slide 64: Earlybird算法
详细记录 源 目的
记录表
Earlybird
A
B
D
E
C
cnn.com
1
(A)
(B)
1
(C)
(A)
(A, B)
(B, D)
(A, B, D)
(B, D, E)
2
3

## Slide 65: NIDS的问题
分析算法（如Earlybird）复杂度高，存在性能局限
精确获取目标主机的所有数据
  Insertion：NIDS可能接受目标主机拒绝的数据包
  Evasion：NIDS可能拒绝目标主机接受的数据包
  拒绝服务：NIDS是有状态的，容易遭受DoS攻击
不能应对加密数据流
无法应对自变异恶意代码

## Slide 66: 数据分片：多个TCP包
Rule: drop packets containing
“URI GET /cgi-bin/admin.php?clear-db=1”
服务器
URI GET /cgi-bin/admin.php?clear-db=1
URI GET /cgi-bin/adm
in.php?clear-db=1
URI GET /cgi-bin/admin.php?clear-db=1

## Slide 67: 数据分片：多个IP片
Rule: drop packets containing
“URI GET /cgi-bin/admin.php?clear-db=1”
服务器
IP Fragment: Bytes 0-21
IP Fragment: Bytes 22-38
URI GET /cgi-bin/admin.php?clear-db=1

## Slide 68: NIDS逃逸
服务器
IP Fragment: Bytes 0-30
IP Fragment: Bytes 15-38
URI GET /cgi-bin/admin.php?clear-db=1
NIDS会重组IP片段
NIDS reconstructs [0-30]+[31-38]
Host reconstructs [0-14]+[15-38]

## Slide 69: 评价指标
 | 事件真实发生 | 事件未发生
事件被检测出 | True Positive 真阳性 | False Positive 假阳性
事件未被检测出 | False Negative 假阴性 | True Negative 真阴性
主要考虑两个数据
  发生了多少次入侵事件？
  检测到了多少次入侵事件？

## Slide 70: ROC曲线
Perfect Detection
Perfect Inaccuracy
Random Guessing

## Slide 71: 阅读参考
《网络安全基础-应用与标准（第5版）》
  第12章 防火墙
论文和文献
  Analysis of NTP reflection attacks: http://conferences2.sigcomm.org/imc/2014/papers/p435.pdf
  Analysis of DNS and DNSSEC reflection attacks: http://conferences2.sigcomm.org/imc/2014/papers/p449.pdf
  TCP SYN Cookies: http://cr.yp.to/syncookies/archive
  Earlybird paper: http://www.cs.unc.edu/~jeffay/courses/nidsS05/signatures/savage-earlybird03.pdf
  NIDS Insertion, Denial, and Evasion paper: https://sparrow.ece.cmu.edu/group/731-s08/readings/ptacek-newsham.pdf