## Slide 1: 互联网攻防基础
XU, Hui
xuh@fudan.edu.cn
September 28, 2020

## Slide 2: 互联网可信性？
以访问www.boc.cn为例，如何保证该网站是可信的？
  域名被解析为中国银行正确的IP地址
  发送到该IP的数据包被正确送达
相关的技术和协议
  DNS协议将域名解析为 IP地址
  BGP协议维护IP路由表信息
http://www.boc.cn

## Slide 3: 本课的主题
  DNS
    DNS的工作原理
    针对DNS的攻击和安全加固
  BGP
    什么是边界网关协议
    BGP劫持
    BGP安全加固

## Slide 4: 1. DNS域名解析

## Slide 5: 域名解析服务
分布式数据库
  非中心化
C/S架构，基于UDP-53端口
  有时也TCP-53端口
层级化命名方法
  cn
   edu.cn
   fudan.edu.cn
   cs.fudan.edu.cn
   www.cs.fudan.edu.cn

## Slide 6: DNS命名树状结构
最大深度：128
每一个域有一个管理机构
Root
cn
com
gov
edu
org
net
uk
fr
etc.
edu
org
fudan
peking
tsinghua
cs
sme
mail
ICANN
Verisign
ICANN：互联网名称与数字地址分配机构，负责运营：IANA(Internet Assigned Numbers Authority)

## Slide 7: DNS服务
DNS服务器的功能：
  每个DNS服务是其子域的权威
    无需保存其它子域的数据
  保存和维护辖域内的所有主机域名
    通过冗余/复制提升可靠性
  保存根DNS服务器的地址
    域名无法解析时求助根DNS
根服务器维护所有的顶层域名记录TLDs

## Slide 8: 根域名服务
保存和维护顶层域名记录TLDs
  约272KB
com. 172800 IN NS a.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS b.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS c.gtld-servers.net.
…
a.gtld-servers.net. 172800 IN A 192.5.6.30
a.gtld-servers.net. 172800 IN AAAA 2001:503:a83e:0:0:0:2:30
b.gtld-servers.net. 172800 IN A 192.33.14.30
由ICANN维护
  有13 root个主机，标记为 AM
  支持anycast DNS，提供全球镜像服务
    基于BGP实现，一个IP，多个站点（主机）。
在域名无法解析时需要向根DNS求助
  实际上，多数系统都缓存根DNS数据
http://www.internic.net/domain/root.zone

## Slide 9: 根域名服务
13个根服务器由12个组织维护，包括Verisign（2个）、马里兰大学、NASA、美国陆军研究实验室 、ICANN等
https://root-servers.org/

## Slide 10: 根域名服务及其镜像分布
https://root-servers.org/

## Slide 11: 国内根域名服务镜像

## Slide 12: 域名解析架构
本地域名服务代表客户端发送DNS请求
权威域名服务提供域名解析
Root
com
ns1.google.com
www.google.com
ns.fudan.edu.cn
Where is www.google.com?
本地域名服务
根域名服务
权威域名服务*.com
权威域名服务*google.com

## Slide 13: 域名解析基本流程
每个主机都知道本地的域名服务
如果本地的域名服务知道如何解析请求域名，则解析完成
否则，本地域名服务按照域名层级结构寻找权威域名服务解析域名
  本地域名服务都配置有根域名服务地址
  利用缓存跳过一些非必要的步骤，如直接访问edu如果缓存中包含该域名服务记录。

## Slide 14: 迭代式DNS解析
“我不知道如何解析，但是你可以问XXX”
Root
com
ns1.google.com
www.google.com
ns.fudan.edu.cn
Where is www.google.com?

## Slide 15: DNS记录
DNS请求包括两个部分：name 和 type
DNS响应包括四个部分：name、value、type、和TTL
  一条响应可能包含多条域名记录
name和value的含义取决于type

## Slide 16: DNS记录类型
Type = A / AAAA
  Name = 域名
  Value = IP地址
  A表示IPv4, AAAA表示 IPv6
Type = NS
  Name = partial domain
  Value = DNS的IP
  应当向该DNS发送解析请求
请求
Name: www.ccs.neu.edu
Type: A
响应
Name: www.ccs.neu.edu
Value: 129.10.116.81
请求
Name: ccs.neu.edu
Type: NS
响应
Name: ccs.neu.edu
Value: 129.10.116.51

## Slide 17: DNS记录类型
Type = CNAME
  Name = 主机名
  Value = 别名
Type = MX
  Name = 域名
  Value = 邮件服务域名
请求
Name: foo.mysite.com
Type: CNAME
响应
Name: foo.mysite.com
Value: bar.mysite.com
请求
Name: ccs.neu.edu
Type: MX
响应
Name: ccs.neu.edu
Value: amber.ccs.neu.edu

## Slide 18: DNS 包格式
TxID | Flags
Question Count | Answer Count
Authority Count | Additional Record Count
Question and answer data (Resource Records, variable length) | 
0
16
32
用于匹配请求和响应
请求/响应？
权威/非权威响应？
成功/失败?？
DNS服务默认是基于UDP 53端口，无连接
根据TxIDs匹配请求和响应消息
响应消息（分别）包含多少条记录？

## Slide 19: Glue Records
DNS 响应可能包含多条记录
asgard.ccs.neu.edu
TxID: 5678 | 
Q: 1 | A: 0
Auth: 0 | Addl: 0
Q: Where is www.google.com? | 
Root
TxID: 5678 | 
Q: 1 | A: 0
Auth: 1 | Addl: 1
Q: Where is www.google.com? | 
Auth: NS a.gtld-server.com | 
Addl: A a.gtld-server.com 12.56.10.1 | 
Additional responses可以包含任意类型的记录，如A, NS, 等。

## Slide 20: DNS解析
Root
a.gtld-server.com
ns1.google.com
www.google.com
asgard.ccs.neu.edu
Where is www.google.com?
TxID: 12345 | 
Q: 1 | A: 0
Auth: 0 | Addl: 0
Q: Where is www.google.com? | 
TxID: 12345 | 
Q: 1 | A: 0
Auth: 1 | Addl: 1
Q: Where is www.google.com? | 
Auth: NS a.gtld-server.com | 
Addl: A a.gtld-server.com 12.56.10.1 | 
TxID: 12346 | 
Q: 1 | A: 0
Auth: 1 | Addl: 1
Q: Where is www.google.com? | 
Auth: NS ns1.google.com | 
Addl: A ns1.google.com 8.8.0.1 | 
TxID: 12347 | 
Q: 1 | A: 1
Auth: 0 | Addl: 0
Q: Where is www.google.com? | 
A www.google.com 182.0.7.34 | 
TxID: 12346 | 
Q: 1 | A: 0
Auth: 0 | Addl: 0
Q: Where is www.google.com? | 
TxID: 12347 | 
Q: 1 | A: 0
Auth: 0 | Addl: 0
Q: Where is www.google.com? | 

## Slide 21: 针对DNS的攻击
注入记录
伪造响应
Kaminsky Attack

## Slide 22: 攻击模型
本地域名服务
权威DNS 服务
Where is www.bofa.com?
6.6.6.6
102.32.0.1
攻击者的目的是添加一条记录： www.bofa.com  6.6.6.6
主动攻击，主动发送DNS报文
远程攻击，不能窃听数据
攻击者控制自己域下的DNS 服务

## Slide 23: 记录注入
本地域名服务
权威DNS 服务
Where is www.bofa.com?
6.6.6.6
102.32.0.1
ns.attacker.net
TxID: 12346 | 
Q: 1 | A: 1
Auth: 0 | Addl: 1
Q: Where is www.attacker.net? | 
A www.attacker.net 128.1.2.0 | 
Addl: A www.bofa.com 6.6.6.6 | 
Where is www.attacker.net?

## Slide 24: DNS辖区检查（Bailiwick Checking）
简单的纪录注入攻击目前已经不奏效了
主流DNS服务基本都实现了辖区检查功能
  仅与请求域名相关的响应条目会被接受
  DNS服务默认不信任响应中的多余信息

## Slide 25: 响应伪造（Spoofing）
本地域名服务
权威DNS 服务
Where is www.bofa.com?
6.6.6.6
102.32.0.1
TxID: ???? | 
Q: 1 | A: 1
Auth: 0 | Addl: 1
Q: Where is www.bofa.com | 
A www.bofa.com 6.6.6.6 | 
TxID: 12347 | 
Q: 1 | A: 0
Auth: 0 | Addl: 0
Q: Where is www.bofa.com? | 

## Slide 26: 如何实现响应伪造？
为了伪造DNS响应，攻击者需要知道：
  目标域名的IP地址和真实的权威服务器
    公开信息，容易获取
  权威域名服务器的端口
    53
  请求的问题
    目标域名
  请求源端口
  TxID
如何获取源端口和TxID信息？
  传统DNS服务使用1个端口，并且TxID是递增的。
  攻击者可以向目标DNS请求其控制的域名，从而获取源端口，并分析和预测TxID。

## Slide 27: 目标探测
本地域名服务
权威DNS 服务
6.6.6.6
102.32.0.1
ns.attacker.net
Where is www.attacker.net?
TxID: 12347 | 
Q: 1 | A: 0
Auth: 0 | Addl: 0
Q: Where is www.attacker.net? | 

## Slide 28: 响应伪造的挑战
攻击必须是在目标域名服务器发出解析请求之后，并且请求域名必须是没有缓存的。
攻击者必须正确推断出响应接收端口和TxID
攻击者必须比正当响应先到达，否则域名服务器会缓存正确域名地址，直至缓存超时才能再次攻击。

## Slide 29: Kaminsky Attack
响应伪造的变种
  Dan Kaminsky在2008年发现
攻击glue records，而非A记录
  攻击者持续请求不存在的域名，保证该域名不被cache
  进而伪造包含glue record响应数据

## Slide 30: Kaminsky Attack
本地域名服务
权威DNS 服务
Where is www.bofa.com?
6.6.6.6
102.32.0.1
TxID: ???? | 
Q: 1 | A: 1
Auth: 1 | Addl: 1
Q: Where is aaaa.bofa.com | 
A: aaaa.bofa.com = 127.0.0.1 | 
Auth: NS = ns1.bofa.com | 
Addl: ns1.bofa.com = 6.6.6.8 | 
Where is aaaa.bofa.com?
ns.attacker.net
6.6.6.8
Where is aaab.bofa.com?
TxID: ???? | 
Q: 1 | A: 1
Auth: 1 | Addl: 1
Q: Where is aaab.bofa.com | 
A aaab.bofa.com 127.0.0.1 | 
Auth: NS ns1.bofa.com | 
Addl: A ns1.bofa.com 6.6.6.8 | 

## Slide 31: 预防Kaminsky攻击
Kaminsky攻击基于DNS服务的一个主要功能
  NS记录和 glue to any query
  该功能对DNS来说是非常必要的
如何预防Kaminsky攻击?
  增加DNS响应伪造难度
  主流DNS基本都采用了TxID随机化和端口随机化的方法
  暴力破解复杂度：216 TxIDs * 232 端口数 = 248
尽管随机化可以提升攻击难度，但是DNS服务仍然从本质上对伪造的防御能力有限。

## Slide 32: 其它DNS劫持方法
通过病毒感染目标操作系统或浏览器
  如改写Linux下的/etc/hosts文件
  *.bankofamerica.com  evilbank.com
中间人攻击
  DNS数据没有加密，也缺乏消息认证机制

## Slide 33: DNSSEC
Domain Name System Security Extensions
  采用PKI加强DNS系统的安全性
  提供端到端认证、完整性
  不提供机密性
可有效预防DNS注入
  但是部署麻烦，并且性能代价较高
DNSSEC部署
  2010年7月，根域名服务器部署DNSSEC
  2011年1月，Verisign在.com和.net上部署

## Slide 34: DNSSEC引入四种数据类型
  DNSKEY
    区域公钥
    一般由上级区域签发
  DS
    授权下级签名者
  RRSIG
    DNS解析记录的数字签名
    由区域私钥签名
  NSEC*
    记录不存在签名

## Slide 35: DNSSEC示例
NS ns1.google.com
A ns1.google.com 8.8.0.2
DS google.com
DNSKEY Pcom
A www.google.com 128.1.0.4
DNSKEY PGoogle
RRSIG {H(A Record)}SGoogle
NS a.gtld-server.com
A a.gtld-server.com 143.7.0.1
DS com
DNSKEY PRoot
Root
a.gtld-server.com
ns1.google.com
www.google.com
asgard.ccs.neu.edu
Where is www.google.com?
Q: Where is www.google.com?

## Slide 36: 2. BGP边界网关协议

## Slide 37: 理解互联网全貌
自治系统（AS:Autonomous system）
每个AS是一个独立的整体网络，如
  ISP
  大型高科技组织
自治系统内部：
由多个路由器管理多个网络
内部网关协议（ IGP：Interior Gateway Protocol），如RIP或OSPF
自治系统之间的互访
外部网关协议（EGP或BGP）
Notes: Internet 编号分配机构 (IANA) 将 ASN 分配给区域互联网注册机构 (RIR)，后者再将其分配给 ISP 和网络。ASN 是介于 1 到 65534 之间的 16 位数字，以及介于 131072 和 4294967294 之间的 32 位数字。截至 2018 年，全球大约有 64,000 个 ASN 在使用中。这些 ASN 仅对于外部 BGP 而言是必需的。

## Slide 38: 自治系统举例
数据来源：https://dnslytics.com/bgp/cn
中国有521个活跃 ASNs。457个ASNs配置至少一个IPv4 prefixes，280 个ASNs配置至少一个 IPv6 prefixes。总计管理345,609,728个可路由 IPv4地址，32,653个IPv4 prefixes和 5,960个IPv6 prefixes。
ASN编号1 – 64511是全球唯一的，64512 – 65535 是保留私有编号

## Slide 39: AS大小排名：根据IPv4地址数
https://www.bigdatacloud.com/insights/as-rank

## Slide 40
https://www.bigdatacloud.com/ip-geolocation/what-is-my-ip

## Slide 41: AS4538

## Slide 42: BGP
在 Internet 上，路线的交换和流量的传输是使用外部 BGP 或 EBGP 进行的。
自治系统还可以使用内部 BGP 版本通过其内部网络进行路由，这称为内部 BGP，简称 IBGP。
内部 BGP 不是使用外部 BGP 的前提条件。自治系统可以从多种内部协议中进行选择，以连接其内部网络上的路由器。

## Slide 43: BGP的使用场景
某公司A申请了自己的公网IP和AS号，然后分别向联通（AS4134）和电信（AS4837）买了线路。
问题：
  联通或者电信怎么知道该机构申请的公网IP是什么？互联网用户怎么才能访问到该公网IP？
  该机构路由器的默认路由该设置到联通的ISP路由器，还是电信的？

## Slide 44: 路径矢量协议
AS-path：记录自治域之间的路径信息，
  环路检查：如果路由包含自己的AS号，则丢弃
  用于策略设置，默认策略是最短路径（最少ASs）
110.10.0.0/16
AS 1
AS 2
130.10.0.0/16
AS 3
120.10.0.0/16
AS 4
AS 5
120.10.0.0/16: AS 2  AS 3  AS 4
130.10.0.0/16: AS 2  AS 3
110.10.0.0/16: AS 2  AS 5

## Slide 45: BGP如何工作？
基于TCP 179建立会话
交换活跃路由信息
交换增量更新
AS-1
AS-2
BGP 会话
使用TCP的优势？
Notes: 当网络规模巨大时，需要传输的数据也相应变大，这样效率是非常低的。
TCP连接窗口是65K字节，允许在没有确认包的情况下，连续发送65K的数据。
EIGRP和OSPF的窗口只有一个数据包，也就是说前一个数据包收到确认包之后，才会发送下一个数据包。

## Slide 46: BGP的消息类型
Open：创建一个BGP会话
Keep Alive：使会话保持活跃（间隔固定时长发送）
Update: 更新路由信息，格式
Notification: 关闭BGP会话
announcement = IP prefix + attributes values

## Slide 47
R1(config)#router bgp 1
R1(config-router)#network 1.1.1.1 mask 255.255.255.255
AS-path属性：
指出包含在update报文中的路由信息所经过的自治系统号。路由条目在一个AS内部传递时，不会添加该AS的编号，而是在传递给其他EBGP邻居时，才添加该参数；并且优选经过的AS数量少的路径。
Next-hop属性：建立EBGP邻居的更新源地址。

## Slide 48: 属性信息
便于选取最优路径
  本地优先级属性local-preference
    只在本地IBGP邻居间有效，不会通告给其他AS；
    如配置在RTD，发布到RTF；
    用于判断流量离开AS最佳路由；
    localPREF值越大，即优先级越高（默认100）；
    如果优先级一样，优选router ID小的
  多出口鉴别属性Multi-exit Discriminator (MED)
    仅在两个AS间传递，不通告给其他第三方AS；
    如配置在AS300，发布到AS200；
    用于判断流量进入AS的最佳路由
    在其他条件相同的情况下，MED值越小越优先（默认0）
      Route1: as-path 7675, med 300
      Route2: as-path 200, med 200

## Slide 49: 选路规则
最大Local Preference值
最短AS Path
最小MED
到达BGP的最小IGP开销
最小Router ID
流量建模
强制性规则
最后的方法
https://blog.51cto.com/13596342/2143717

## Slide 50: 最短AS路径 != 最短路径
源
目的
?
?
4 hops
4 ASs
9 hops
2 ASs

## Slide 51: Hot-Potato vs Cold-Potato Routing
目的
源
3 hops total,
3 hops cost
?
?
5 hops total, 2 hops cost
Hot-Potato: 到达BGP的最小IGP开销
Cold-Potato

## Slide 52: BGP协议总结
边界网关协议
  基于策略的路由协议
  基于Bellman-Ford路径矢量协议
协议简单，但
  需要手动进行复杂配置
  经济因素决定配置策略
    路由花费？
    性能是次要因素（如最短路径）
  BGP更新信息会在全互联网广播
    配置错误或造成全网性故障

## Slide 53: BGP认证
BGP会话是如何认证的？
  基于共享秘密
BGP基于“信任链机制”
  AS1信任AS2
  AS2信任AS3和AS4
该机制是否可以保证：
  BGP消息源是可信的？
  BGP消息在转发过程中没有被篡改？
AS-1
AS-2
BGP 会话
手动配置共享秘密

## Slide 54: 劫持技术
前缀劫持
  广播一个攻击者不负责的IP地址段（前缀）
  邻居节点可能会将该IP段相关数据流量转发给攻击者
子前缀劫持Subprefix
  广播一个“非常具体”的IP地址段（如x.x.x.x/24）
  路由策略一般会优先匹配最长的IP前缀
最短路径攻击
  广播一个虚假的信息：到达某IP段的AS路径很短

## Slide 55: 前缀劫持
8.0.0.0/22
8.0.0.0/22
AB:
A
8.0.0.0/22
AS E
AS B
AS C
AS A
AS D
B选择新的较短路径
如果D是下游客户，C可能沿用原路径（静态BGP）
AC:
A
8.0.0.0/22

## Slide 56: 子前缀劫持
8.0.0.0/22
8.0.0.0/24
AB:
A
8.0.0.0/24
AS E
AS B
AS C
AS A
AS D
AC:
A
8.0.0.0/24
/24比/22范围更小
CD:
A, C
8.0.0.0/24
DE:
A, C, D
8.0.0.0/24

## Slide 57: 最短路径劫持
8.0.0.0/22
AB:
E, A
8.0.0.0/22
AS E
AS B
AS C
AS A
AS D
B选择新的较短路径
AC:
E, A
8.0.0.0/22

## Slide 58: 1997年 AS 7007事件
将内部路由表信息拆分为子前缀（/24）对外广播
成为路由黑洞，很多AS将数据发送到AS7007

## Slide 59
Notes: In 2008, Pakistan Telecom announced a specific prefix for YouTube, taking YouTube off of the Internet

## Slide 60: 2020年8月30日Level3断网事件
https://blog.cloudflare.com/analysis-of-todays-centurylink-level-3-outage/
Level 3是美国六个骨干网之一。
UTC时间10:03，“522 Errors”开始陡增。
在Level 3网络中断期间全球流量下降了3.5%
错误的Flowspec规则（防火墙，防DDoS）发布导致BGP异常。
Notes: Level 3已经承认是由于一个错误的Flowspec规则导致了这种BGP异常。Flowspec是BGP协议的一个扩展，它使得防火墙规则可以很容易地在一个网络内部分发，或在多个网络之间分发。

## Slide 61: 为什么会发生Hijack?
人为错误或软件错误
  路由器将内部路由（下游客户）转发到互联网
  “胖手指”敲错路由条目
网络审查
  很多AS会屏蔽某些特殊IP段的访问，如Facebook、 YouTube。
  这些黑洞有时会影响外部AS
攻击
  将数据流引入自己的AS实现监听和中间人攻击

## Slide 62: 加固BGP的方法
Secure BGP (S-BGP)
  使用PKI技术校验BGP消息
RPKI and ROAs
Anomaly Detection

## Slide 63: Secure BGP
基于数字证书/数字签名
  将IP前缀与AS绑定
  路由器通过PKI服务验证BGP更新消息的合法性
使用洋葱签名
  每一个BGP更新消息都要签名
  签名随着BGP消息传递逐层增加

## Slide 64: S-BGP应对子前缀劫持
8.0.0.0/22
8.0.0.0/24
AB:
A
8.0.0.0/24
AS E
AS B
AS C
AS A
AS D
AC:
A
8.0.0.0/24
PKI Server
E  8.0.0.0/22
AS A 不应持有
8.0.0.0/24

## Slide 65: S-BGP应对最短路径劫持
8.0.0.0/22
AB:
E, A
8.0.0.0/22
{H(E’s update)}SEvil
AS E
AS B
AS C
AS A
AS D
PKI Server
E  8.0.0.0/22
AS E 确实拥有
8.0.0.0/22
AB:
E, A
8.0.0.0/22
{H(E’s update)}SEvil
E的签名是伪造的

## Slide 66: S-BGP的部署问题
S-BGP很早被提出，但是并没有获得广泛应用
  信任根绝点由ICANN管理（US机构）
    中心化，导致其它国家不信任
  验证签名信息比较耗费资源
    路由器很贵，计算资源紧缺
    链上的签名都要逐层验证

## Slide 67: RPKI
Resource Public Key Infrastructure(RFC 6480)和S-BGP功能类似
  RPKI也可以预防前缀劫持和子前缀劫持
    最大前缀长度（如/22）
  安全功能可选，支持增量部署
区域互联网注册中心（RIRs）发布签名的前缀所有权及其发布方式
  全球5个RIRs：ARIN （北美）、LACNIC （拉丁美洲）、 APNIC (亚太), RIPE (欧洲和中东)、AfriNIC （非洲）
  路由授权Route Origin Authorizations (ROAs)
RPKI默认不支持“路径证据”
  不能防御最短路径劫持
  BGPSEC是 RPKI的扩展，对该功能进行了增强

## Slide 68: RPKI层级
AS 3356
8.0.0.0/9
AS 15169
8.8.8.8/24
AS 6167
66.174.0.0/16
AS 22394
66.174.0.0/24
ARIN
Level 3
8.0.0.0/8
Google
8.8.8.8/24
Verizon Wireless
66.174.0.0/16
ROAs
ROAs

## Slide 69: RPKI实际应用部署情况
https://rpki-monitor.antd.nist.gov/

## Slide 70: 路由异常检测
选取骨干网中不同的采集点
基于启发式策略筛选可疑信息
  地域化异常
    路由不应 跨越很大的地域距离
    加利福尼亚-纽约的路由经过俄罗斯
  拓扑异常
    路由不应进出互联网核心多次
  消息源异常
    多个AS广播了对同一个前缀的所有权

## Slide 71: 地域化异常
AS 36561
YouTube
208.65.152.0/22
AS 17557
Pakistan Telecom
208.65.152.0/24
7700 miles

## Slide 72: 拓扑异常
A, E 路径没有道理
违背了供-需关系
多次进出核心网
Transit (Tier 1) ASes
AS A
AS E
AS D
AD:
A, E
8.0.0.0/22
8.0.0.0/22

## Slide 73: 总结
DNS和BGP对互联网安全非常重要
其基础都是不安全的
  协议默认缺乏强认证机制
其安全加固方案尚未完全部署
  DNS部署程度要高于BGP